Příloha č. 1. -  Soupis prací

POPIS ROZSAHU PRACÍ

„Pravidelný smluvní servis na výtazích v budovách ve vlastnictví Města Benešov “

Celkový počet výtahů 46ks, různých nosností – 1ks invalid plošina-200kg, 15ks-250kg,  8ks-320kg, 10ks-400kg, 5ks-500kg, 3ks-550kg,  3ks-1000kg,  1ks-1400kg

- Předmětem díla jsou:

- odborné prohlídky – budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených v

ČSN 27 40 02 , resp. ČSN 27 40 07.

- mazání – bude prováděno dle mazacích plánů jednotlivých výrobců výtahů.

- opravy – opravy, seřízení a preventivní činnosti budou prováděny dle soupisu povinných úkonů pro příslušný typ výtahu, dle předpisu jednotlivých výrobců a v souladu s ČSN EN.

Opravy poruchových stavů budou prováděny na základě hlášení a v termínech dle budoucí smlouvy.

- povinnosti dozorce výtahu – budou prováděny v rozsahu a termínech stanovených

ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 07. Tyto povinnosti budou prováděny včetně vyproštění

osob uvíznutých ve výtazích.

- Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel.

Výjimku tvoří opravy, u kterých bude porucha zaviněna špatným zacházením, či vandalským činem. Opravy takového rozsahu nespadají do paušálu. Tyto opravy budou účtovány samostatně na základě příslušných montážních listů.

- Opravy velkého rozsahu (např. výměna výtahového stroje, výměna rozvaděče apod.) budou řešeny samostatnou Smlouvou o dílo včetně stanovení dodacích, cenových a záručních a dalších podmínek.

Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem.

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zejména vyhl. č. 324/1990 Sb.) a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zajistit si v případech daných příslušnými předpisy požární dohled.

- Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, jeho zaměstnanců nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. Zhotovitel je pro případ škody vzniklé z jeho činnosti pojištěn na částku

- 5 000 000,-Kč (5 milionů korun).

- Zhotovitel provádí celé dílo ve vlastní režii a na vlastní nebezpečí. Pokud užije služeb subzhotovitelů (subdodavatelů), je na tyto služby pohlíženo jako by je provedl on sám.

Předání a převzetí díla

Předání a převzetí provedeného pravidelného servisu se uskuteční na základě zápisu do knihy odborných prohlídek výtahu díl A5 a knihy dozorce výtahu.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, oborovými předpisy, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Na nové součásti a komponenty, jež budou účtovány samostatně (mimo paušál) je poskytována záruka 2 roky ode dne jejich montáže, resp. uvedení do provozu.

Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

- Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám (musí být dostatečně pojištěn).

- Po dobu provádění servisu zůstávají výtahy ve vlastnictví objednatele.

Rozsah prací a materiálu zahrnutý v paušálních cenách

stroj	doplňování a výměny olejů

odstranění netěsností skříně

vymezení axiálních vůlí, výměna ložisek

doplnění stroje opotřebenými díly

výměna brzdového obložení, oprava brzdy, brzdového magnetu, výměna brzdového

magnetu

překlínování trakčního kotouče. V případě výměny trakčního kotouče je účtována

pouze  cena kotouče, cena práce není účtována, neboť je součástí paušálu.

elektromotor - seřízení a opravy všeho druhu včetně výměny  pružné spojky

při výměně nového motoru nebo jeho převinutí je účtován pouze materiál (motor),

cena práce je zahrnuta v paušálu.

elektrické přístroje ve strojovně - vyčištění a seřízení všech přístrojů včetně výměny všech

opotřebených přístrojů t.j. výměna cívek, kontaktů, stykačů, relé, jističů a.t.d.

v případě výměny celého rozvaděče je účtována pouze cena rozvaděče. Cena práce je

součástí paušálu a není účtována.

elektrická instalace ve strojovně - opravy včetně doplnění osvětlení a.t.d.

zařízení šachty - seřízení, oprava, nebo výměna jednotlivých přístrojů a částí jako patrové

přepínače svorkovnice, klíny, dveřní uzávěry, zámky,komponenty rychlostních

regulátorů, jejich ložiska, výměna lanka omezovače rychlosti, atd.

Oprava el. instalace nebo výměna některých částí mimo vlečných kabelů. Cena práce

při výměně vlečných kabelů nebude účtována, neboť je součástí paušálu.

oprava a doplnění nárazníků,	upevnění, vyrovnání a napnutí vodítek oprava nebo

výměna vodících čelistí a závěsů protiváhy

oprava nebo výměna nouzového signálu

nosné prostředky - seřízení, vyrovnání, zkrácení a upevnění. Při výměně nosných prostředků

je účtována pouze cena nosných prostředků, ostatní náklady jsou součástí paušálu.

ohrazení šachty - oprava ochranných sítí, popř. jiných výplní, upevnění ohrazení a.t.d.

šachetní dveře - jejich oprava a seřízení včetně opravy, nebo výměny závěsů dveří, čištění

vodících drážek dveří

tlačítka vně šachty - seřízení a úprava, výměna jednotlivých tlačítek, oprava signálních

světel,

klec	oprava a seřízení pohyblivé podlahy včetně výměny spínačů a opotřebovaných dílů

oprava stěn a dveří včetně seřízení, čištění vodících drážek dveří

výměna dveřních spínačů, oprava, úprava a seřízení tlačítek včetně výměny

oprava, úprava, výměna osvětlení klece

seřízení, výměna závěsových spínačů, úprava, oprava a výměna klínů a křivek

oprava, nebo výměna svorkovnice, popř. instalace kabiny

opravy, vypouzdření, výměna vodících čelistí

oprava a výměna magnetů průjezdních uzávěr a odkláněcí křivky

ostatní části - u ostatních nejmenovaných částí spadají do paušálu opravy a výměny

opotřebovaných dílů v obdobném rozsahu, jako u vyjmenovaných částí

Do paušálu nespadají opravy, které byly prokazatelně zaviněny vandaly, závady které byly zaviněny špatnou obsluhou, krádežemi dílů a opravy, které si vyžádají provedení střední, nebo generální opravy popř. rekonstrukce výtahu. Dále do paušálu nespadají opravy a úpravy nařízené orgány státního dozoru v rámci zpřísňování předpisů o ochraně a bezpečnosti, nebo úpravy a modernizace, které vyplynou ze změny norem.