| Server pro modernizaci serverové infrastruktury |
| --- |
| Požadovaný počet serverů: 1 ks |  |
| Výrobce a model serveru: (doplnit výrobce a model) |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Provedení skříně, příslušenství | Pro montáž do racku, velikost max. 2RU; součástí dodávky výsuvné ližiny do racku a sklopné rameno pro uchycení kabeláže |  |
|  | Počet CPU | dvou procesorový systém, osazeno 1 CPU |  |
|  | CPU - parametry | 64 bit, 8 jader, hyperthreading, podpora serverové virtualizace |  |
|  | CPU – TDP | max. TDP (Thermal design power) 140 W |  |
|  | CPU – výkon | alespoň 11 300 bodů v syntetickém testu CPU Mark firmy PassMark Software |  |
|  | RAM - sloty | min. 24 DIMM slotů pro paměti typu DDR4 2400 MHz |  |
|  | RAM – požadovaná kapacita | 4 ks 16 GB RDIMM DDR4 2400MHz, celkem 64GB RAM |  |
|  | PCIe sloty | min. 3 x PCIe sloty, alespoň jeden slot x16 PCIe 3.0 plné délky a plné výšky, možnost přidat další 3 sloty PCIe 3.0 |  |
|  | HDD – pozice | 26 SFF pozic na pevné disky v rámci šasi serveru |  |
|  | RAID radič | řadič SAS/SATA/SSD disků s 4 GB read/write cache, SAS expandér, podpora RAID 0, 1, 10, 5, 6 |  |
|  | SSD disky | min. 2 x 150 GB SATA SSD s možností použití i jako čtecí cache diskového řadiče |  |
|  | Magnetické disky | min. 12 x 2TB 12G SAS 7,2k RPM hot-plug HDD |  |
|  | USB porty | min. 6 USB portů, z toho jeden interní s podporou bootování a podporou pro virtualizační hypervisory |  |
|  | Interní SD slot | interní SD slot s podporou bootování a podporou pro virtualizační hypervisory |  |
|  | SD karta | 8 GB micro SD karta pro instalaci serverového hypervisoru |  |
|  | Napájení – zdroje | Redundantní (2 ks), hot-plug napájecí zdroje, min. 800 W; třída Platinum, napájení jednofázové 220-240V |  |
|  | Ethernet porty | min. 4 x Gbit/s Ethernet porty typu LOM (nezabírající PCIe slot) |  |
|  | SAN porty | min. 2 x 10Gbit porty typu SFP+ |  |
|  | Management serveru | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI a dedikovaná IP adresa, sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory); podpora virtuální mechaniky |  |
|  | Management serveru – port | dedikovaný vlastní LAN RJ-45 port umožňující zabezpečený přístup webovým prohlížečem |  |
|  | Management serveru – procesor | nezávislý procesor správy serveru musí pracovat i při nenabootovaném operačním systému serveru |  |
|  | Management serveru – konzole | zabezpečený přístup pomocí vzdálené konzole pro přímou správu OS serveru |  |
|  | Management serveru – instalace OS | musí umožnit vzdálenou instalaci operačního systému z virtuálních zařízení (DVD, ISO image, USB disk) |  |
|  | Management serveru – monitoring | musí umožnit průběžné sledování parametrů serveru, zejména: hardwarový stav serveru včetně uložení event. Logu stav napájecích zdrojů včetně měření spotřeby stav chlazení a ventilace serveru |  |
|  | Podporované OS | podpora VMware vSphere 6, Hyper-V, Citrix XenServer, SuSe Linux, RedHat Linux, Microsoft Server 2012R2 a vyšší |  |
|  | Záruka | 5-letá záruka v režimu NBD s reakční dobou následující pracovní den v místě instalace |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |

| Licence pro „Diskový hypervisor“ |
| --- |
| Požadujeme dodání SW licence pro virtuální iSCSI IP SAN hypervisor diskového úložiště, který zajistí virtualizaci úložiště v zálohovacím serveru. |
| Požadovaný počet licencí: pro 1 host server Dodaný počet licencí: ks |
| Výrobce, název a verze SW: |
| Nabídka licencí včetně jejich označení dle výrobce a počtu: |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Režim | podpora režimu active/active a automatického rozkladu zátěže |  |
|  | Redundance | plně redundantní systém, který zajistí nepřetržitý přístup k datům |  |
|  | Rozšiřitelnost | jednoduchá rozšiřitelnost bez nutnosti odstávky |  |
|  | Management | jednotný grafický management a monitoring celého clusteru |  |
|  | Vlastnosti a funkce | plně automatický failover a failback – bez zásahu administrátora možnost rozložení provozu do více geografických lokalit přesun dat mezi existující kapacitou a nově přidanou kapacitou bez nutnosti odstávky stávajícího systému možnost vytvářet aplikačně konzistentní snapshoty podpora funkcí thin provisioning, synchronní replikace, asynchronní replikace podpora automatického subLAN tieringu podpora multi-site řešení, které automaticky zabrání tzv. split-brain podpora NetworkRAID 10,5,6 možnost bezvýpadkového rozšíření diskového úložiště až na 12 storage nodů podpora aktualizace firmware pole bez přerušení provozu podpora on-line upgradů, integrace do MS ActiveDirectory podpora quorum alertů |  |
|  | Kompatibilita | HW, SW i firmware musí být od stejného výrobce |  |
|  | Zálohování a obnova dat | zálohování a obnova pomocí snapshotů možnost vytváření více snapshotů denně s tím, že poslední snapshot bude připojen jako disk viditelný přímo zálohovacímu NAS serveru optimalizace velikosti snapshotů – např. ukládání pouze změněných bloků |  |
|  | Licence – kapacita | licence umožňující osazení kapacity až 10TB s možností navýšení licence na 50TB |  |
|  | Licence - platnost | minimálně 5-let od podpisu Akceptačního protokolu nebo časově neomezená licence |  |
|  | Certifikace SW | certifikace pro VMware Metro Storage Cluster a VMware SRM |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |
| Rozšíření diskové kapacity stávajícího serveru |
| Požadujeme dodání SFF pevných disků pro rozšíření kapacity stávajícího serveru HPE DL380 Gen 9. Disky musí být nové, originální, vč. originálních rámečků. |
| Požadovaný počet HDD: 6ks |
| Výrobce a model HDD: (doplnit výrobce a model) |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Typ HDD | 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in ENTERPRISE HDD |  |
|  | Počet HDD | 6ks |  |
|  | Kompatibilita | plně kompatibilní se serverem HPE DL380 Gen9 |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |

| SAN přepínač |
| --- |
| Požadujeme dodání přepínače pro připojení zálohovacího serveru do sítě SAN pomocí 10GbE. Některé porty budou využity i pro LAN. |
| Požadovaný počet: Switchů: 1 ks Kabeláž 10 GbE SFP+ DAC: 6 ks |  |
| Výrobce a model přepínače: |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Provedení | montáž do RACKu, velikost max. 2RU |  |
|  | Porty: | min. 24 x RJ45 10/100/1000 Mbps autosensing portů min. 4x SFP+ 1 000/10000 Mbps porty |  |
|  | Management: | webový management, CLI |  |
|  | Vlastnosti a funkce: | podpora L3 pro přepínání podpora Auto MDI/MDIX, port mirroring přepínací kapacita min. 200Gbps velikost routovací tabulky min. 15000 záznamů forwarding rate min. 150Mpps velikost tabulky MAC adres min. 30000 záznamů latence max. 4µs min. 1024MB RAM podpora min. 4000 VLAN podpora min. 600 portů v rámci jednoho stacku podpora zapojení více přepínačů do virtuálního switche s podporou automatického load balancingu a vysoké dostupnosti bez využití Spanning Tree Protocolu podpora QoS (quality of service) podpora IPv4, IPv6 podpora SNMPv1, v2c, v3 podpora NTP podpora MPLS, VPLS podpora protokolů IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag |  |
|  | 10 GbE SAN spoje | 4 ks SFP+ Direct Attach kabelů, délka 3m 2 ks SFP+ Direct Attach kabelů, délka 1,2m výrobce stejný jako výrobce switchů |  |
|  | Záruka | 5-letá záruka s reakcí následující pracovní den na vzniklý problém, oprava v místě instalace |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |
| Rozšíření konektivity stávajících přepínačů |
| Požadujeme rozšíření dostupných 10Gb SFP+ portů stávajících přepínačů HPE 5800-24G pomocí osazení dodatečných 4-portových 10Gb modulů. |
| Požadovaný počet modulů: 2ks |
| Výrobce a model modulů: |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Typ modulu | 4-portový 10Gb SFP+ |  |
|  | Kompatibilita | 100% kompatibilita s přepínači HPE 5800-24G |  |
|  | Záruka | 5-letá záruka s reakcí následující pracovní den na vzniklý problém, oprava v místě instalace |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |
| Zálohovací SW |
| Požadujeme dodání 2ks licencí zálohovacího SW pro bezpečné a výkonné zálohování virtuální infrastruktury. |
| Požadovaný počet licencí: pro 2 host servery Dodaný počet licencí: ks |  |
| Výrobce, název a verze SW: |
| Nabídka licencí včetně jejich označení dle výrobce a počtu: |
| Číslo | Parametr | Minimální požadavek | Splněno ANO/NE |
|  | Licenční požadavky | licence musí pokrývat neomezený počet virtuálních serverů s neomezeným počtem zálohování virtuálních serverů pro 1 fyzické CPU |  |
|  | Technické parametry (minimální) | přírůstkové zálohování - Zálohování VM přírůstkově, incremental, reverse incremental. podpora zálohování databázových systémů podpora zálohování poštovních klientů podpora CBT - rychlý incrementální backup. integrace VSS pro konzistenci aplikací uvnitř VM přímý přístup SAN - možnost zálohovat přímo bez zátěže na LAN komprimace dat pro lepší přenos. bloková deduplikace dat na úložišti adhoc záloha vybraného VM do komprimovaného tvaru pro účel archivace a nebo přenosu na jinou lokalitu. okamžitá obnova VM možnost spustit VM přímo z komprimované a deduplikované zálohy. rychlá obnova po pádu anebo poškození provozního VM. obnova jednotlivých souborů Windows, Linux, Unix okamžitá indexace během zálohování VM one Click Restore - jednoduché vyhledání souboru napříč backupy a obnova do původního umístění jediným klikem. obnova položek aplikačních serverů (AD,Exchange,SQL,...) Automatizovaný přístup pomocí přednastavených průvodců. součástí licence je asynchronní replikace pro jednoduché nastavení DR scénáře. replikační systém má failover a failback mechanismy. selektivní replikace - ne celý LUN ale jednotlivé VM podpora WAN akcelerátorů podpora přímé zálohy ze snapshotů podporovaných diskových úložišť On-Demand Sandbox pro snapshoty diskových úložišť podpora služby vmware vCloud Director |  |
|  | Podpora | 1-letá podpora a nárok na nové verze |  |
|  | Instalace a konfigurace | Budou splněny „Požadavky na instalaci a konfiguraci“ |  |

| Požadavky na instalaci a konfiguraci |
| --- |
| Požadujeme, aby při instalaci a konfiguraci dodaných komponent zakázky byly splněny následující požadavky. U specifikace jednotlivých zařízení jsou požadavky dále upřesněny. |
| Číslo | Požadavek | Splněn ANO/NE |
|  | Dodavatel zajistí instalaci a konfiguraci dodaných HW a SW komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu včetně dopravy, montáže, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury v sídle zadavatele. |  |
|  | Součástí instalace musí být i zaškolení 2 IT administrátorů zadavatele minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci HW zařízení dodaných v rámci zakázky. Dodavatel zajistí rovněž zaškolení 2 IT administrátorů zadavatele pro samostatnou administraci SW „Diskový hypervisor“, jakožto klíčové součásti celého řešení, včetně školení optimalizace výkonu a zálohování dat. Administrací se rozumí zejména: konfigurace, monitoring činnosti, aktualizace, řešení problémů, zálohování konfigurace. |  |
|  | Součástí instalace bude testovací provoz pro ověření funkčnosti dodaného HW a SW. Náplň testovacího provozu bude následující: zahoření a ověření funkčnosti HW zařízení ověření vzájemné spolupráce jednotlivých HW zařízení ověření napojení na LAN síť úřadu provedení zátěžových testů ověření chování systému při výpadku některého ze zařízení (ověření vysoké dostupnosti) ověření chování systému při výpadku el. energie |  |
| Cena za dílo |
| Položka | Bez DPH | DPH 21 % | s DPH |
| Server pro modernizaci serverové infrastruktury |  |  |  |
| Licence SW „Diskový Hypervisor“ |  |  |  |
| Rozšíření diskové kapacity stávajícího serveru |  |  |  |
| SAN přepínač |  |  |  |
| Rozšíření konektivity stávajících přepínačů |  |  |  |
| Zálohovací SW |  |  |  |
| Instalace a konfigurace včetně zaškolení a testovacího provozu |  |  |  |
| CELKEM: |  |  |  |